## Slide 1: PREDITTORE DELLA DOMENICA
Noemi Cardillo
Antonio Coronelli
Jacopo Del Col
Federico Guareschi
Simone Tartarotti

## Slide 2
Obiettivi
  Predire il consumo di ogni ora delle domeniche dell’anno successivo agli anni dati
  Realizzare una funzione che restituisca la previsione corrispondente all’ora e al giorno dell’anno (che deve essere una domenica) ricevuti in input

## Slide 3
Nell’identificazione vengono considerati solo i consumi relativi alle domeniche. Si nota infatti che questi seguono un andamento diverso rispetto agli altri giorni:
Media dei consumi di ogni giorno della settimana
Media dei consumi sulle 24 ore
In rosso i consumi delle domeniche, in blu i consumi degli altri giorni.

## Slide 4: CONSUMI DOMENICALI

## Slide 5: INDIVIDUAZIONE DEL TREND
Disponendo di dati relativi ad un periodo di soli due anni, ci limitiamo a stimare il trend con un modello lineare di primo ordine.

## Slide 6
DETRENDIZZAZIONE
L’identificazione viene effettuata su dati detrendizzati rispetto all’anno di identificazione.
In fase di validazione la stima viene confrontata con i dati di validazione detrendizzati rispetto al trend dell’anno di validazione.

## Slide 7: Primo approccio: modelli polinomiali
In prima analisi abbiamo utilizzato modelli polinomiali di vario ordine.

## Slide 8: Modelli con overfitting
I modelli di ordine superiore al quarto tendono a overfittare i dati di identificazione

## Slide 9: Modello del 4° ordine

## Slide 10
Tra i modelli polinomiali, il migliore risulta quindi essere quello di quarto ordine, dove non abbiamo overfit.
PLOT MODELLO QUARTO ORDINE

## Slide 11: Secondo approccio: modelli di fourier
I modelli polinomiali sembrano non seguire in maniera efficace gli andamenti periodici dei consumi.
Si passa quindi a considerare modelli basati sulle serie di Fourier.

## Slide 12: Modello di Fourier
8 armoniche per le ore, 7 armoniche per i giorni
Dopo aver minimizzato il valore degli ssr di validazione al variare del numero di armoniche, il numero ottimo di armoniche risulta:

## Slide 13
PLOT MODELLO DI FOURIER

## Slide 14: Terzo approccio: somma di modelli
Abbiamo considerato un modello per l’andamento dei consumi durante le 24 ore della giornata e uno per l’andamento dei consumi durante le 52 domeniche dell’anno. Il modello complessivo è ottenuto sommando questi ed aggiungendo il trend previsto.
RISULTATO L’ssr di validazione ottenuto con questo modello è migliore solo del 3% rispetto al modello di Fourier

## Slide 15
OSSERVAZIONE
Gli andamenti orari nell’arco di una giornata risultano essere diversi in base alla stagione. Considerare le stagioni potrebbe portare ad un miglioramento della precisione rispetto al modello precedente.

## Slide 16: Quarto approccio: SOMMA MODELLI CON Stagionalità
L’andamento sulle 24 ore dei consumi è stato stimato separatamente per le quattro stagioni. Il modello dei consumi giornalieri delle 52 domeniche rimane uguale a quello precedente.

## Slide 17
MODELLO GIORNALIERO

## Slide 18: Modello orario
Si calcolano i quattro stimatori utilizzando la stessa matrice di sensitività (phiF) e per ciascuno i dati relativi alla stagione considerata.

## Slide 19
OSSERVAZIONE
Nella fase di individuazione del modello abbiamo scelto di identificare sul primo anno e di validare sul secondo. Invece, per la stima del terzo anno l’identificazione viene effettuata sul secondo anno piuttosto che sul primo o sulla media tra i due, poiché è più probabile che i consumi del terzo anno siano più simili a quelli del secondo rispetto che a quelli del primo.

## Slide 20: scelta del numero di armoniche
Armoniche ore | Armoniche giorni | SSR validazione
9 | 5 | 3.5977*109
8 | 5 | 3.6045*109
10 | 5 | 3.5967*109
11 | 5 | 3.5927*109
12 | 5 | 3.5929*109
11 | 6 | 3.5950*109
11 | 4 | 3.8832*109
Armoniche ore | Armoniche giorni | SSR validazione
10 | 6 | 3.3668*109
10 | 5 | 3.2715*109
10 | 4 | 3.3077*109
9 | 5 | 3.2710*109
11 | 6 | 3.2783*109
Primo anno validazione, secondo anno identificazione
Primo anno identificazione, secondo anno validazione
OSSERVAZIONE
Nella prima tabella l’SSR aumenta di poco passando da 11 a 9 armoniche per le ore, si sceglie quindi questo secondo caso. Scelta finale: 9 armoniche per le ore, 5 per i giorni.

## Slide 21
STIMA
Come anticipato,
si sommano i due modelli precedenti e, ad essi, si somma il trend previsto.

## Slide 22
INDICATORE | VALORE
SSR | 3.27*109
MSE | 3.19*106
RMSD | 1.79*103
NRMSD (media) | 6.23%
NRMSD (range) | 3.64%
MAE | 1.29*103
INDICATORI DI PERFORMANCE

## Slide 23
Abbiamo utilizzato una rete neurale con uno strato nascosto da 11 neuroni, dando come dati di training i consumi del primo anno e come target i consumi del secondo anno, entrambi detrendizzati.
Non essendo disponibile un terzo anno su cui effettuare la validazione si è cercato un modello che minimizzasse l’SSR per i dati di target mantenendolo basso anche per i dati di training, in modo da non overfittare il target.
MODELLO DEFINITIVO:
IMPLEMENTAZIONE DI RETE NEURALE

## Slide 24
RETE NEURALE E TRAINING

## Slide 25
INDICATORE | VALORE
SSR | 2.28*109
MSE | 2.23*106
RMSD | 1.49*103
NRMSD (media) | 3.41%
NRMSD (range) | 5.11%
MAE | 1.04*103
INDICATORE | VALORE
SSR | 2.23*109
MSE | 2.18*106
RMSD | 1.48*103
NRMSD (media) | 3.11%
NRMSD (range) | 5.14%
MAE | 1.01*103
TRAINING:
TARGET:
INDICATORI DI PERFORMANCE

## Slide 26
ISTOGRAMMI DEGLI ERRORI

## Slide 27
STIMA FINALE

## Slide 28
MODELLO | SSR DI VALIDAZIONE
POLINOMIALE | 1.32*1010
FOURIER | 4.06*109
SOMMA DI MODELLI | 3.93*109
SOMMA DI MODELLI CON STAGIONALITÁ | 3.27*109
RETE NEURALE | 2.28*109
CONFRONTO FINALE